## Slide 1
Система управления Водоснабжением «НемоАква»
г. Санкт-Петербург

## Slide 2
Цели совершенствования системы управления водоснабжением
Объём и напор воды
(получать воду в необходимых объёмах и
с требуемым напором)
Безопасность и качество воды (получать воду с соблюдением
всех требований по качеству)
Бесперебойность водоснабжения
(получать воду 24 часа в сутки)
Доступная цена
(получать воду по доступной цене)
Ценности потребителя
Обеспечение нормативных требований по качеству воды
Прогнозирование и контроль потребления/ расхода на основе водного баланса
Оптимизация рабочего давления в системе водоснабжения
Снижение количества перерывов в подаче воды из-за повреждений и иных технологических нарушений
Снижение себестоимости 1 куб.м. питьевой воды
Обеспечение прозрачности расчётов с потребителями
Цели совершенствования

## Slide 3
Пример проблемы: Сведение водного баланса
Подача воды абонентам
Оценка потреблённых объёмов
- сторно - задержки с выплатой - человеческий фактор
Выставление счетов и оплата услуг абонентами
Оценка эффективности предприятия, тарифы
- искажённая картина - недостаточная прозрачность - сложность оптимизации
Деньги
Кубы
Задача
Переход от водоподачи к водоснабжению
Подача воды абонентам
Выставление счетов и оплата услуг абонентами
Автоматический сбор и анализ данных о потреблении
Оценка эффективности предприятия, тарифы
Кубы
Деньги
Водоснабжение
Водоподача

## Slide 4: Создание аппаратно-программного комплекса системы управления
Передача
данных
Верхний уровень
Прием, хранение и обработка данных
Интеграция со смежными системами
Средний уровень
Сбор и подготовка данных для системы верхнего уровня из смежных систем(ЕХД, ИС ЦРА и т.д.)
Передача данных в систему верхнего уровня
Нижний уровень
объекты, оборудованные системой передачи данных в систему среднего уровня (межсекторные расходомеры, абонентские прибору учета, датчики давления и др.)
Взаимодействие с пользователем
Отслеживание работы оборудования
Отслеживание неучтенных расходов воды.
Состав комплекса:
Управление
Цель
-мониторинг неучтенных расходов и потерь воды;
-прогнозирование водопотребления;
-построение водного баланса;
-выявление несоответствий в статистике показаний КИП, анализ причин и локализация мест появления несоответствий в статистике показаний КИП;
-комплексный мониторинг и анализ текущего состояния КИП и устройств передачи данных, установленных на водопроводной сети района.
Назначение
- оценка рассогласования между объемами воды, подаваемой в водопроводную сеть и потребляемой абонентами;
- выявления периодов с нехарактерными объемами подачи и потребления воды;
- анализ показаний датчиков давления;
- обнаружения несоответствий, вызванных неучтенными расходами и потерями
воды, анализа причин и локализация мест их появления, в пределах участков,
определяемых ближайшими ключевыми точками.

## Slide 5
В качестве системы верхнего уровня используется аппаратно-программный комплекс, разработанный на основе интеллектуальных решений с учетом специфики предприятий водоснабжения России. Использование технологий Big Data позволяет легко масштабировать решение на миллионы абонентов
Введение
Базовая платформа
Интерфейсы
Аналитика
Частные лица
Юридические лица
Технологическая инфрастуктура
Частные лица
Устранение аварий
Мониторинг сети
Биллинг
Биллинг
Планирование
Хранилище данных
5

## Slide 6: Функциональность Системы Верхнего Уровня
Мониторинг Состояния Сети
Водный баланс
Ключевые показатели качества работы сети
Мониторинг КИП
Состояние устройств и обнаружение неполадок
История эксплуатации
Взаимодействие с пользователем
Приложения для моб. устр-в
Автоматические отчеты
Оповещения
Нештатные ситуации
Внедрение на Предприятии
Гибкие интерфейсы для смежных систем Предприятия
Адаптация под бизнес-процессы Предприятия
Синхронизация данных со смежными системами
Уровень сбора, хранения и подготовки данных
Уровень интеграции
Утечки и неучтенные потери
Повышение качества услуг и уменьшение издержек предприятия
Уровень аналитики
6

## Slide 7
Отличительные особенности создаваемого в России
комплекса управления водоснабжением
Комплекс учитывает национальные “болевые” точки:
Проблема | Западные страны | Россия | Как мы нивелируем проблемы
Человечекий фактор | Данные подаются абонентами дисциплинированно, точно, один-два раза в год | Нередки сознательное искажение данных, незаконные подклю-чения, несвоевремен-ная подача данных, и т.д. | Использование: автоматизированного сбора показаний машинного интеллекта для проверки, верификации и восстановления данных
Состояние инфраструктуры измерения | Бережное отношение к приборам учёта | Высокий уровень вандализма | Компенсация некачественных данных (пропуски, отсутствие данных) методами математической статистики
Географическая распределён-ность и плотность населения | Города и поселения компактны и относительно малонаселённы | Большое кол-во потребителей, огромные объёмы информации | Использование современных технологий обработки больших данных “Big Data”
Экспортная зависимость | Не имеет значения | Решения/продукты или импортируются, или это “отверточная сборка”, или делаются “на коленках” | Ключевые компоненты создаются (а не просто производятся) в России на основе лучшего мирового опыта и проверенных идей

## Slide 8
Общая архитектура
Управление имуществом
ИС-3
Полевой уровень
“Ключевые
точки”
Шина обмена данными
БД измеренных данных
Адаптер
Адаптер
Адаптер
Адаптер
БД конфигурационных данных
Администрирование и отчеты
Конфигурация и отслеживание измерительных устройств
Аналитика
Мониторинг измерительных устройств
Водный баланс
Анализ поданной и потребленной воды, распределения по секторам
Мониторинг сети водоснабжения
Анализ потерь воды, КПЭ, прогнозирование водопотребления
Мониторинг потребителей
Анализ пиковых и ночных потреблений, поддержка дифференцированных тарифов
ИС-1
Специально выбранные «ключевые точки» с измерениями давления и расхода
ИС-x
Интегрируемые ИС Предприятия
Функциональные модули платформы
Аналитически модули
ИС-2
Технологические данные (насосные станции)
Биллинг (данные потребителей)

## Slide 9
Этапы создания
Секторирование
Актуализация информации
Аналитическая оценка и уточнение информации
Оснащение приборно-измерительным парком
Выстраивание бизнес-процессов
Интеграция информационных систем
Использование!
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 10
Южная зона водоснабжения
Секторирование
Анализ топологии сети,
выбор ключевых точек
Актуализация информации
Этапы создания

## Slide 11
РВ «Юго-Западный»
РВ «Юго-Восточный»
«ЮЖНАЯ ЗОНА»
Этап 1. Деление Зоны на сектора водоснабжения
Принципы деления:
  границы адм. районов
  география
  кол-во перетоков
  расположение
  межсекторных
  расходомеров
Выделение гидравлически изолированных участков в распределительной сети, потребление воды в которых контролируется контролируется счетчиками воды.
  Учет водопотребления;
  Обнаружение утечек;
  Управление давлением
Население 1 274 000 человек
Площадь 194,7 км2
Потребление 496 000 м3/день
Протяженность сетей 1 578,2 км

## Slide 12
Геоинформационная система водоснабжения и канализации Санкт-Петербурга
Возможности системы
        Оперативный доступ к информации, характеризующей объекты городской инфраструктуры.
        Возможность комплексного отображения инженерных сетей, картографических слоев, адресной базы, растровых материалов масштаба 1:500 и 1:2000 и аэрофотосъемки
Всего для работы используется более 400 картографических слоев, из них основные:
дежурный ежемесячно обновляемый кадастровый план Санкт-Петербурга.
картографические материалы масштабов 1:10000, 1:2000, 1:500,
материалы аэрофотосъемки 2011 года,
материалы территориального зонирования,
ежемесячно обновляемая карта инвестиционных проектов,
цифровой план поверхностей города Санкт-Петербурга.
        Доступ к информации мониторинга плановых и аварийных работ на инженерных сетях, что позволяет производить оперативный анализ аварийности на сетях Предприятия
        Основа для интеграции и сопряжения различных информационных систем предприятия на едином информационном пространстве
        Общее количество пользователей системы 1500 человек
        Система обеспечивает режим секретности при работе с водопроводными сетями, может работать в двух режимах – стационарное рабочее место и мобильное рабочее место.
Техническая база
Геоинформационная система водоснабжения и канализации
Санкт-Петербурга

## Slide 13: Разделение в зависимости от расположения границ административных районов
Московский район
Кировский район
Красносельский р-н
границы секторов
границы адм. районов
граница внутри Урицкой
границы секторов
Разделение в зависимости от перепада высот
Этап 1. Деление Зоны на сектора водоснабжения

## Slide 14: Разделение с целью минимизации установки дополнительной расходометрии на границах секторов
1
1
1
4
3
1
1
2
1
1
1
1
2
3
2
1
2
2
1
2
существующие
расходомеры
- расходомеры к установке
1
3
1
2
Волхонская ПНС
Пулковская ПНС
ПНС «Авиагородок»
2
Результат секторирования
Этап 1. Деление Зоны на сектора водоснабжения

## Slide 15
Этап 2. Актуализация информационных систем Предприятия
Решаются две задачи:
Актуализация состояния запорной арматуры для гидравлического изолирования выделенных секторов
Инвентаризация объектов системы водоснабжения Южной зоны

## Slide 16
Проверка беспрепятственного доступа на объект водопотребления, выявление объектов и нежилых помещений в жилых домах, не учтенных в ИС предприятия
Инвентаризация водопроводных вводов, водомерных узлов, проверка соответствия данных о приборном учете в информационных системах предприятия.
Проверка достоверности приборного
учета, исправности средств измерений
Выявление самовольных присоединений к системе коммунального водоснабжения и пользования ВС без договора
Инвентаризация объектов системы водоснабжения Южной зоны

## Slide 17
Этап 3. Выбор “ключевых” точек и их использование
  Обнаружение и локализация утечек
  Эффективное управление давлением
Снижение финансовых затрат
Уменьшение срока работы над проектом
Выбор небольшой части автоматизированных узлов учета воды (“ключевых точек”), располагаемых на абонентских линиях/магистралях, на основе показаний которых можно оценить картину водопотребления во всём секторе водоснабжения. Каждая ключевая точка оснащена устройством измерения объема потребления воды, датчиком давления и устройством сбора, хранения и передачи данных.
Выбор производится на основе математического анализа и оптимального выбора объектов, наиболее полно описывающих состояние района потребления и характерных потребителей с учетом топологии сети водоснабжения, потребления абонентов и минимизация затрат на реализацию проекта
- существующие расходомеры
- расходомеры к установке
- Ключевая точка

## Slide 18
Гидравлическая модель – инструмент для определения
оптимальных параметров работы водопроводных сетей
Полная Модель позволяет
        проводить многовариантные гидравлические расчеты
        определять участки с минимальными скоростями, перегруженные участки
        выбирать наилучшие мероприятия для устранения этих недостатков,
        просчитывать различные сценарии водопотребления, стратегии ремонта, модернизации и строительства трубопроводов.
        подбирать эффективное насосное оборудование для оптимальной работы водопроводной сети.
Упрощенная модель
        Предназначена для оптимального расположения ключевых точек и локализации утечек
        Отличается меньшей детализацией внутриквартальных сетей и исходит из обобщённого потребления вдоль трубопроводов

## Slide 19: Пример сектора
Пример сектора
Этап 3. Выбор “ключевых” точек и их использование

## Slide 20: Выделение упрощенной принципиальной схемы
Сети условно разделены на:
  трубопроводы большого диаметра: магистральные, транзитные и распределительные сети (ярко-розовый цвет)
  Более мелкие внутриквартальные сети
Выделение упрощенной принципиальной схемы
Этап 3. Выбор “ключевых” точек и их использование

## Slide 21
Создание графа сети
Этап 3. Выбор “ключевых” точек и их использование

## Slide 22
Граф:
157 вершин
211 ребер
15 внешних соединений
Граф
Этап 3. Выбор “ключевых” точек и их использование

## Slide 23
Оптимизация расположения ключевых точек на графе сети
Критерии:
топология сети водоснабжения
потребление абонентов
при заданном колличестве ключевых точек
Ключевая точка
Этап 3. Выбор “ключевых” точек и их использование

## Slide 24
Сопоставление реальных данных в ключевых точках с набором модельных сценариев
Дерево решений
для «распознавания» сценария
Этап 3. Выбор “ключевых” точек и их использование
Локализация утечек

## Slide 25
  1. Для измерения расхода жидкости были
  использованы электромагнитные
  расходомеры с батарейным питанием, которые позволяют
  измерять расход воды в обоих направлениях
  с погрешностью 0.4%
  2. Расходомеры и датчики давления установлены в
  герметичных пластиковых камерах или железобетонных
  камерах офутерованных пластиковыми панелями,
  для исключения причин затопления камер.
  3. Передача данных осуществляется 1 раз в час по каналу
  GSM с дискретностью 15 минут.
Этап 4. Оборудование ключевых точек
Оборудование межсекторных точек учета

## Slide 26
1. Механический (ручной) съем показаний
Недостатки:
- Влияние человеческого фактора на достоверность показаний;
- Низкая эффективность;
- Необходимость содержать штат специалистов.
- Невозможность использования данных для автоматизированного
построения водного баланса.
2. Съем показаний с помощью терминалов
Недостатки:
- Высокая плотность застройки не снимает проблемы попадания к месту
установки
приборов учета;
- Низкая эффективность;
- Необходимость содержать штат специалистов.
- Невозможность использования данных для автоматизированного
построения водного баланса.
3. Автоматизированный съем показаний
Недостатки:
- Более высокие затраты на начальном этапе внедрения.
  Только автоматизированный съем показаний позволяет построить водный баланс, выявлять неучтенные расходы и реализовать устойчивое и надёжное обеспечения потребителей водой
Этап 4. Оборудование ключевых точек
Основные способы сбора данных для Абонентского учета

## Slide 27
1. Использование счетчиков с импульсным выходом («геркон»)
Преимущества:
- Сравнительно невысокая стоимость счетчика;
- Возможность использования счетчиков энергоресурсов любых производителей.
Недостатки:
- Низкая надежность герконового датчика;
- Сложность процесса наладки и замены датчиков;
- Низкая достоверность передаваемых показаний;
- Невозможность передачи служебной информации (обратный ток воды, поднесение магнита и тд);
- Потеря данных при обрыве питания.
2. «Фирменные решения» производителей приборов учета
Преимущества:
- Готовое решение.
Недостатки:
- Высокая стоимость решения;
- Невозможность использования приборов учета сторонних производителей из-за закрытых, собственных протоколов сбора и передачи данных;
- Системы основанные на беспроводном сборе данных не работают в условиях города – необходимо большое количество ретрансляторов и репитеров;
- Низкая экономическая безопасность – зависимость от одного производителя.
3. Автоматизированный сбор данных на основе цифрового протокола M-Bus
Преимущества:
- Возможность использования счетчиков энергоресурсов любых производителей благодаря открытому протоколу сбора данных;
- Высокая точность и достоверность передаваемых показаний;
- Передача служебной информации с приборов учета;
- Простота процесса наладки.
- Одно устройство сбора и передачи данных на один дом и для всех энергоресурсов.
Недостатки:
- Более высокая стоимость самого прибора учета.
Этап 4. Оборудование ключевых точек
Виды автоматизированного сбора данных

## Slide 28
Этап 4. Оборудование ключевых точек
Основные принципы построения системы автоматизированной учета
2. Использование стандартного открытого протокола передачи данных
Многие производители приборов учета используют собственный протокол обмена данными, предлагая подключение через оптический порт или последовательный интерфейс, а также собственное ПО для регистрации и анализа данных.
Существенным недостатком таких систем является то, что при реализации комплексного проекта системы автоматизации здания или предприятия интерфейсы разных производителей не могут работать в одной коммуникационной сети, с одним драйвером или коммуникационным сервером. Возникает необходимость в дополнительных коммуникационных модулях или программном обеспечении. Это значительно увеличивает стоимость интеграции, затрудняет построение комплексной системы.
3. Одна цифровая шина для всех приборов учета энергоресурсов
Это позволяет сократить расходы интеграцию последующих приборов учета энергоресурсов.
1. Автоматизированный сбор данных с приборов учета энергоресурсов
Это не только способ сокращения расходов на оплату труда, но и повышение КПД и сокращение временного интервала в процессе сбора данных, мгновенное оповещение об обнаружении сбоев и повышенная точность снимаемых показаний, возможность собирать статистику потребления воды в сети.

## Slide 29
Этап 4. Оборудование ключевых точек
Концепция автоматизированной системы
Выполнение
строительно-монтажных
и пусконаладочных работ
Заключение
прямых договоров
с ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»
Квартира
Квартира
Квартира
Квартира
Этаж
Этаж
Подвал
M-Bus
M-Bus
M-Bus
M-Bus – GSM/GPRS
логгер
M-Bus

## Slide 30
1. Минимальные требования к оборудованию и линиям связи.
2. Простота построения, сегментирования и расширения сети.
3. Быстрота внедрения и монтажа необходимого оборудования.
4. Неограниченное число точек учета.
5. Длина линий связи до нескольких километров.
6. Высокая помехоустойчивость.
7. Пассивное электропитание приборов учета.
8. Минимальные затраты на установку и эксплуатацию оборудования.
9. Возможность расширения системы для подключения квартирных и домовых приборов учета воды, газа, тепла без увеличения инвестиционных затрат на оборудование сбора и передачи данных.
Этап 4. Оборудование ключевых точек
Открытый протокол M-Bus

## Slide 31
№ | Характеристика | Счётчики воды с импульсным выходом | Счётчики воды с интерфейсом M-Bus
1 | Визуализация данных на приборе учёта (механические колёсики с цифрами) | + | +
2 | Считывание обратного расхода | - | +
3 | Передача номер счётчика на устройства сбора и передачи данных (УСПД) | - | +
4 | Передача данных об различных ошибках (внештатных ситуациях): поднесён магнит, обратный расход и пр. | - | +
5 | Энергонезависимая память счётчика. | - | +
6 | Длина проводной линии счётчик-УСПД | 15 м | до 5 км
7 | Многофункциональное оборудование сбора и передачи данных | - | +
Этап 4. Оборудование ключевых точек
Преимущества приборов учета с цифровым модулем M-Bus

## Slide 32
1. Стандартный открытый протокол M-Bus позволяет использовать любое контрольно-измерительное оборудование.
2. Конфигурация устройства производится посредством SMS (возможность самостоятельной настройки пользователем).
.
3. Хранение архивов измерений до 25000
записей.
4. Отправка отчётов с данными средств измерений, используя E-Mail, FTP, HTTP и SMS и прозрачный TCP (до 5ти типов отчетов одновременно).
5. Малые габариты.
.
6. Сетевое питание с низким энергопотреблением
(2ВА).
7. Простота ввода в эксплуатацию: отсутствие необходимости наладки и синхронизации приборов учета и УСПД.
Этап 4. Оборудование ключевых точек
Оборудование сбора и передачи данных на основе протокола M-Bus

## Slide 33
Этап 4. Оборудование ключевых точек
Оборудование абонентских точек учета
В настоящее время приводятся тестовые испытания приборов учета с передачей данных по следующим протоколам: LoRaWAN, NB-IoT и KP.
Система НемоАква может принимать и обрабатывать данные, полученные через любые протоколы передачи.
• Покрытие: около 14 км
• Частотный спектр: Нелицензированная группа
• Сигнал: 125 кГц
• Скорость передачи данных: 10 бит / с
• Покрытие: около 22 км
• Частотный спектр: LTE
• Сигнал: 180 кГц
• Скорость передачи
данных: 200 Кбит / с
• Покрытие: более 32 км
• Частотный спектр: лицензированный ОВЧ (от 136 до 174 МГц) и УВЧ (от 400 до 512 МГц)
• Сигнал: ультра узкий диапазон - 6,25 кГц, 12,5 кГц
• Скорость передачи данных: от 1200 до 12500 бит / с
• Сверхнизкое энергопотребление, батарея работает 20 лет

## Slide 34
“умный”
расходомер
Сбор и передача данных
Этап 5. Выстраивание бизнес-процессов
Пример бизнес процесса: установка устройства сбора и передачи данных
Notes: 34

## Slide 35
Синхронизация информации, имеющейся в различных ИС Предприятия
Упорядочивание сложных взаимосвязей и бизнес-процессов
Упрощение через возможность для других ИС абстрагироваться от деталей реализации ряда бизне-процессов
Этап 5. Выстраивание бизнес-процессов
Пример бизнес процесса: установка нового расходомера
Notes: 35

## Slide 36
Интерфейс
администратора
“Мастер-данные”
Система Верхнего Уровня
Сервер сбора и передачи данных
Хранилище
Технологических
Данных
Платформа Energy IP
РПИ
Аналитика
Дисп.
система
Oracle
PGis
Личный кабинет
Договора
ГИС
Интерфейс
оператора
Интерфейс пользователя
Интерфейс потребителя
Отчеты
Адаптеры
Схема потоков информации и представления результатов работы Системы
Этап 6. Интеграция и синхронизация систем

## Slide 37
Платформа интегрирована с биллинговой системой предприятия для передачи данных потребления и автоматизации процедуры расчета с абонентами. Соответствующие процедуры проверки и оценки данных конфигурируются в соответствии с нормативами и законодательными актами.
Масштабируемость: до 20 миллинов абонентов
Способность одновременно предоставлять услуги для разных предприятий ЖКХ
Формирование и отслеживание подробной информации и истории
Этап 7. Использование Системы

## Slide 38
Этап 7. Использование Системы
Формирование и отслеживание подробной информации и истории

## Slide 39: Анализ и обеспечение качества данных
Пример восстановления пропущенных данных:
Работать с неполными и недостоверными данными, собранных с приборов учёта, путём валидация и улучшение их качества – к каждому показанию применяется до 12 последовательно усложняющихся методов мат. обработки
Расчитывать водный баланс и прогнозировать водопотребление
Анализировать и оценивать нетехнологические потери
Отслеживать состояние измерительного/коммуникационного оборудования, трубопроводной сети,т.д.
Этап 7. Использование Системы

## Slide 40
Пример обнаружения подозрительного водопотребления абонентом (утечка?):
Технологический учёт
Коммерческий учёт
Пример обнаружения подозрительных данных c нулевым потреблением (поднесли магнит?)
Анализ и обеспечение качества данных
Этап 7. Использование Системы

## Slide 41
Внедрение системы: обработка измеренных данных
Этап 7. Использование Системы
Задача
Нивелировать проблемы с измерениями, неизбежно возникающие из-за сбоев оборудования (поломка, вандализм), канала передачи данных (потеря GSM сигнала), естественных процессов (замена, поверка ПУ).
Моделировать профиль потребления для абонентов без автоматического съема показаний.
Решение
Проверка каждого измерения, поступающего в систему. Использование знаний об абоненте, оценка измерений согласно накопленной статистике.
Пример
Обнаруженный
выброс
Технологический учёт
Коммерческий учёт
Восстановление
пропуска
Восстановленные
данные
Построение портретов абонента
Офисные здания
Больницы
Жилые дома
Детские сады
Школы

## Slide 42
24/10/2011
1000
1500
2000
2500
3000
закрыта задвижка / ложные данные?
пропуск: 1 мес
Праздничные дни
пропуск: 1.5 мес
пропуски в данных
Почасовой расход воды
Почасовой расход воды
Тестирование алгоритма – искусственный пропуск
восстановленные данные
Свойства восстановленных данных:
Сохранение годовых трендов
Сохранение периодик (месяц, неделя, день-ночь и др.)
Приближенный участок
исходный сигнал
восстановленный сигнал
Работа системы оперативной аналитики: пример восстановления данных
Этап 7. Использование Системы

## Slide 43
Расширенный Пользовательский Интерфейс
Этап 7. Использование Системы

## Slide 44
Локализация мест утечек и несанкционированного отбора воды
Этап 7. Использование Системы

## Slide 45
Возможность вовлечения потребителей в процесс оптимизации использования ресурсов путем предоставления доступа к информации о потреблении, расходах и способах экономии.
Платформа может использоваться для поквартирного учета и готова к введению дифференцированных тарифов.
Портал “Аналитика для Абонентов”
Этап 7. Использование Системы

## Slide 46
- Компоненты НемоАква
Данные абонентского учета
Измеренные объемы
потребления и подачи
Состояние сети водоснабжения
Давление на сети, параметры
работы НС, состояние арматуры
СУ НС
Аварийные бригады
Полевой уровень
КИПиА
ИС предприятия
Материальный учет,
планирование работ,
биллинговая система
«Управление»
Диспетчеризация и управление
Сетью водоснабжения
Комплексное решение для платформы ситуационного центра
- Поддержка принятия решений, аналитика, мониторинг состояния
Автоматическая отчетность о состоянии сети и статусе КИПиА
Интеграция с существующими ИС предприятия и парком КИПиА
Визуализация ключевых показателей состояния сети
«Мониторинг»
Технологический Учет и Аналитика,
валидация измеренных данных, оценка неучтенных расходов
Место в Технологической Инфраструктуре
Этап 7. Использование Системы

## Slide 47
Этап 7. Использование Системы
Автоматизированная система учета воды АСУВ «НемоАква» успешно прошла испытания на утверждение типа средства измерения(приказ №708 от 2 июня 2016 года, номер в Государственном реестре средств измерений 64126-16) и может быть использована для коммерческих расчетов с потребителями энергоресурсов.
Система позволяет одновременно обрабатывать до 20 миллионов точек учета, что подтверждено сертификатом.

## Slide 48
Результаты внедрения автоматизированной системы «НемоАква» на примере ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Уменьшение потребления электроэнергии: 19%
Снижение повреждений труб: 44%
Уменьшение потерь воды: 22%

## Slide 49
Эффекты от создания Система «НемоАква»

## Slide 50
Масштабируемое, “клонируемое”, интегрированное решение для
широкой сферы услуг с поддержкой до 20 миллионов устройств
Электричество
Газ
Вода
Тепло
DATA
Center
Центр